内蒙古自治区压缩天然气(CNG)或液化石油气（LPG）车用气瓶安装单位申请需提交资料

压缩天然气(CNG)或液化石油气（LPG）车用气瓶安装单位实行分级管理，自治区境内按照企业条件分为1级和2级。1级资格可以安装包括出租车、公交车、货运、驾校训练考试用车等为社会公众的生产生活提供服务带有经营性质的车辆。2级资格不得安装上述车辆。申请单位需提交以下资料：

一、《特种设备安装改造维修许可申请书》一式4份（申请书表格和填写说明可从内蒙古自治区特种设备协会网站下载）。

二、企业法人营业执照（副本）复印件1份（注册资金100万元以上）。

三、组织机构代码证（副本）复印件1份。

四、3名专业技术人员的职称证、学历证复印件（其中质量保证工程师必须具有相关专业工程师及以上职称），特种设备作业人员（焊工、起重工等）、电工、检查人员证书复印件。从事车用气瓶安装及管理等人数应与所从事工作业务相适应，总人数1级不少于16人，2级不少于10人。具体要求见附表1。

五、车间、办公等场地面积证明材料（房产证、土地证复印件和租赁合同等）。具体要求见附表2。

六、安装设备和检测仪器详细台账1份。具体要求见附表3。

七、质量保证体系文件，包括质量保证手册、程序文件（管理制度）、作业(工艺)文件（安装工艺流程图、安装施工作业工艺文件、检验工艺文件、设备操作规程等）和记录表格等。

八、《车用气瓶安装事故应急预案》1份。

九、持有的与车用气瓶安装有关的安全技术规范和相应标准的清单。

十、车用气瓶安装质量证明书或安装过程记录表格式。

十一、换证单位还需提供原车用气瓶安装许可证复印件1份。

十二、本企业基本情况介绍。

| 岗位 | 1级 | 2级 | 专业及职称要求 | 经历要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 专业技术人员 | 质量保证工程师 | 1名 | 1名 | 相关专业工程师（及以上）职称 | 从事2年以上相关技术或管理工作 |
|  | 设计、工艺责任人 | 1名 | 1名 | 相关专业助理工程师（及以上）职称 | 从事2年以上相关技术或管理工作 |
|  | 检验责任人 | 1名 | 1名 | 相关专业助理工程师（及以上）职称，或经过专业培训取得相应资格证书 | 从事过相关技术或管理工作 |
|  | 材料、设备管理责任人 | 1名 | 1名 | 具有高中或中专以上学历，或经过专业培训的人员 | 从事过相关技术或管理工作 |
|  | 文件与档案管理责任人 | 1名 | 1名 | 具有高中或中专以上学历，能够熟练操作电脑，经过专业培训的人员 | 从事过相关工作 |
|  | 安装质量控制责任人 | 1名 | 1名 | 经过专业培训取得相应资格证书 | 熟悉行业相关标准及规程，熟练掌握质量控制体系、安装工艺、设备使用 |
|  | 注：质量保证工程师、检验责任人、安装质量控制责任人3个岗位责任人不得相互兼任。 |
| 检验人员 | 质量检验员 | 至少1名 | 至少1名 | 经过专业培训取得相应资格证书 |
|  | 车辆路试人员 | 至少1名 | 至少1名 | 持有相应车型驾驶证，并熟悉燃气车辆性能要求 |
|  | 其中：质量检验员和车辆调试路试员之间不得相互兼任。 |
| 作业人员 | 起重工 | 至少1名 | 至少1名 | 持有特种设备作业人员资格证 |
|  | 汽车电气、机械维修工 | 至少2名 | 至少1名 | 劳动职业技能鉴定证书 |
|  | 管钳（安装）工 | 至少4名 | 至少2名 | 劳动职业技能鉴定证书或取得专门的车用气瓶安装培训 |
|  | 电焊工 | 至少1人 | 至少1人 | 取得特种设备结构焊工证书 |

附表1：人员条件

附表2：车间办公场地资源条件

| 办公场所厂房场地 | 功能 | 面积 |
| --- | --- | --- |
|  |  | 1级 | 2级 |
|  | 办公面积 | 60m2以上 | 30m2以上 |
|  | 材料、仪器设备室 | 100m2以上 | 50m2以上 |
|  | 安装车间 | 200m2以上 | 100m2以上 |
|  | 检验、调试车间 | 150m2以上 | 80m2以上 |
|  | 资料档案室 | 20m2以上 | 20m2以上 |

注：1.应当有满足安装所需的停车场地；1级总面积不小于300m2；2级不小于150m2。

2.本附件有关数值所称的“以上”包括本数。

附表3：设备条件

| 设备名称 | 设备数量 | 设备主要参数 |
| --- | --- | --- |
|  | 1级 | 2级 |  |
| 起重设备 （车辆举升机等） | 至少3台 | 至少2台 | 起重量不小于2吨 |
| 电焊机 | 至少2台 | 至少1台 |  |
| 手动试压泵 | 至少2台 | 至少2台 | 试验压力≥30MPa |
| 气体泄漏检测仪 | 至少2台 | 至少2台 | 全范围精度≤±3%，报警音量>70db |
| 气密性试验装置 | 至少2台 | 至少2台 | 至少有一套满足具备自动采集、保存试验数据，具有自动报警、打印功能并满足气密性试验压力≥20MPa |
| 气体压缩机 | 至少2台 | 至少1台 | 试验压力≥20MPa，排量≥0.75m3/min |
| 真空泵 | 至少1台 | 至少1台 | 试验压力＜0.1 MPa |
| 氮气置换装置 | 至少1台 | 至少1台 | 至少包括氮气气源、真空泵、真空压力表 |
| 气瓶支架位移试验装置 | 至少1台 | 至少1台 | 满足安装工作要求 |
| 力矩扳手 | 至少6个 | 至少4个 | 满足安装工作要求 |
| 电喷车解码器（含软件 ） | 至少1台 | 至少1台 |  |
| 0BDⅡ解码器（排放故障在线监测系统） | 至少1台 | 至少1台 | （针对国Ⅲ以上排放车辆0BD系统故障检测专用） |
| 笔记本电脑（配专用软件） | 至少2台 | 至少1台 |  |
| 台式电脑 | 至少1台 | 至少1台 | 配备车用气瓶安全信息监管系统 |
| 打印机 | 至少1台 | 至少1台 | 日常文本文件打印 |
| 台钻 | 至少1台 | 至少1台 | 最大钻孔直径≥12mm |
| 手电钻 | 至少2台 | 至少2台 | 最大钻孔直径≥12mm |
| 水平尺 | 至少2只 | 至少2只 |  |
| 数字式百分表 | 至少1块 | 至少1块 | 行程≥30mm |
| 万用表 | 至少2台 | 至少1台 |  |
| 型材切割机 | 至少1台 | 至少1台 | 锯片直径≥254mm |
| 排气分析仪或烟度计 | 至少1台 | 至少1台 | 注：调试时测试尾气排放，判断天然气是否过浓 |
| 换油设备 | 至少1台 | 至少1台 | 注：更换天然气专用机油用 |
| 液压油压力表 | 至少1台 | 至少1台 | 注：检测油压 |
| 气缸压力表 | 至少1台 | 至少1台 | 注：测试气缸压力是否正常 |
| 地沟设施 | 至少1台 | / | 注：改装中大型车用 |
| 喷油泵试验设备 | 至少1台 | / | 注：柴油车喷油泵检测，此设备可以不要求 |
| 喷油器试验设备 | 至少1台 | / | 注：柴油车喷油器检测，此设备可以不要求 |